## Slide 1: LA RETE CAPILLARE DELLE FERROVIE CUNEESI: una RISORSA INSOSTITUIBILE
a cura di
ROBERTO BORRI
Ingegnere e Medico Chirurgo degli Ordini di Alessandria

## Slide 2: Inquadramento geografico

## Slide 3: La Provincia granda

## Slide 4: (Im)mobilità ferroviaria Piemontese
1989
2012

## Slide 5: (Im)mobilità ferroviaria Cuneese
2017
San Giuseppe di Cairo
Ceva
Mondovì
Cuneo
Breil sur Roya
Ormea
Fossano
Bastia Mondovì
Savigliano
Cavallermaggiore
Bra
Alba
Castagnole Lanze
Carmagnola
Saluzzo
Moretta
Airasca
Busca
Narzole
Bricherasio
Dronero
Barge
Borgo San Dalmazzo
Pinerolo
TORINO
ASTI
NIZZA M.
ACQUI TERME
SAVONA
VENTIMIGLIA
NICE VILLE
TORRE PELLICE
Boves

## Slide 6: Linee nella Provincia di Cuneo
Nessuna linea di grande comunicazione
Linee, un tempo, di grande comunicazione, ora considerate complementari ai sensi del Decreto 43/2000, seppur funzionanti:
  Savona – Torino
  Fossano – Limone (– Breil – Ventimiglia / Nice)

## Slide 7: Linee nella Provincia di Cuneo
Nessuna linea complementare operante per il suo intero sviluppo.
Linee complementari parzialmente operanti:
  Carmagnola – Ceva, limitata a Bra
  Alessandria – Cavallermaggiore, in esercizio solamente da Alba a Cavallermaggiore
  Ceva – Ormea, solo per servizi turistici
  Savigliano – Saluzzo – Cuneo, solo per servizio merci

## Slide 8: Linee nella Provincia di Cuneo
Linea complementare non operante:
  Mondovì – Cuneo
Linee dismesse, non più esistenti:
  Airasca – Saluzzo
  Bra – Ceva (sottotratta della Carmagnola – Ceva)
  Bricherasio – Barge
  Busca – Dronero
  Cuneo – Boves – Borgo San Dalmazzo
  Mondovì – Bastia Mondovì
  Moretta – Cavallermaggiore

## Slide 9: Alla ricerca dei fattori comuni

## Slide 10: Il confronto
Rete ferroviaria
Rete arterovenosa
Linee ad alta velocità
Linee di grande comunicazione
Linee complementari
Scali e raccordi
Itinerari alternativi
Interrompere una o più linee, anche temporaneamente ed in punti singolari, può causare notevoli disagi; se il blocco fosse protratto a lungo, si avrebbe la depressione e lo spopolamento di un’area anche molto estesa.
Aorta e rami principali
Grossi vasi
Vasi di piccolo calibro
Rami terminali e capillari
Circoli collaterali
Interrompere per breve tempo uno o più vasi, può causare danni molto seri derivanti dall’ischemia; se il blocco fosse protratto a lungo, si avrebbe la perdita definitiva di organi e tessuti vitali.

## Slide 11: Il confronto
PIEMONTE
SUD TIROLO
Con la dismissione di linee di valle laterale, come la Busca – Dronero, o con la sospensione dell’esercizio regolare in altre, come la tratta Pinerolo – Torre Pellice, la Ceva – Ormea o la Novara – Varallo Sesia, si è avuto un peggioramento del servizio, totalmente affidato alla strada, con notevoli disagi per la popolazione.
La Meran – Mals, rivitalizzata nel 2005, è diventata vittima del suo stesso successo, tanto da rendere necessario l’aumento del numero delle corse e della capacità del materiale, e l’elettrificazione, per fare fronte al notevole incremento di spostamenti da parte di turisti e residenti.
Il flusso turistico, con o senza permanenza in valle è aumentato.
Si studia estensione della linea verso l’Austria e la Svizzera.

## Slide 12: Tipologie di servizi ferroviari
PERCORRENZA | VELOCITÀ | TRAFFICO
LUNGA | ALTA (oltre 250 km/h) | ESTREMITÀ OD ASSIMILABILE
MEDIA | ELEVATA (da 200 a 250 km/h) | PROSSIMITÀ
BREVE | ORDINARIA (fino a 200 km/h) | RACCOLTA E DISTRIBUZIONE
Ad eccezione delle linee ad alta velocità e di alcune linee ad elevata velocità, che sono specializzate per una sola tipologia di servizio, in tutte le altre, ad infrastrutture correttamente dimensionate, è possibile effettuare qualunque servizio, ma la gestione delle circolazioni eterotachiche richiede particolare perizia.

## Slide 13: Organizzazione del servizio
Coincidenze con rottura di carico
Coincidenze senza rottura di carico (sezioni o vetture dirette trasferite fra treni diversi)
Servizio diretto.

## Slide 14: Penetrazione territoriale
Accurata programmazione delle coincidenze, anche intermodali.
Organizzazione di servizi a media e lunga percorrenza e di categoria superiore, anche su direttrici non di grande comunicazione.

## Slide 15: Penetrazione territoriale
Modalità per l’accesso alle stazioni e la defluenza dalle medesime su distanze brevi:
Autoservizio urbano od interurbano.
Autovettura.
Bicicletta.
A piedi, con eventuale percorso protetto.
Sistemi ettometrici.

## Slide 16: Percorsi pedonali protetti
Sede ben separata e distinta da quella destinata ai veicoli stradali.
Offrono adeguata difesa dalle precipitazioni e dal sole cocente estivo.
Possono essere realizzati con tetto fotovoltaico.
Adatti per brevi percorsi pianeggianti.

## Slide 17: Sistemi ettometrici: generalità
Non necessitano di personale di condotta, ma, eventualmente, solo di scorta ed assistenza o per la gestione in condizioni degradate, grazie alla loro marcia secondo schemi predeterminati ed alla guida vincolata.
Possono avere anche alta capacità di trasporto in termini di viaggiatori nell’unità di tempo.
Adatti per tutte le tipologie di percorso, purché ragionevolmente breve.
Consentono di superare qualsiasi dislivello.

## Slide 18: Sistemi ettometrici: tipologie
Marciapiedi e scale mobili.
Ascensori verticali o ad alta inclinazione.
Ascensori a minore inclinazione.
Funicolari terrestri.
Funicolari aeree.
  Funivie classiche va & vieni.
  Funivie con cabine ad ammorsamento automatico.

## Slide 19: Apparenti inconciliabilità
Collegamento tra le principali località oppure penetrazione territoriale capillare?
Velocità oppure frequenza?
Rotture di carico oppure servizi diretti?
Cadenzamento oppure orario secondo necessità?

## Slide 20: Vantaggi della rete eterotachica
Recupero di molti viaggiatori non abituali, specie sui percorsi più lunghi.
Soddisfazione delle più diverse esigenze di trasporto, mettendo a disposizione la categoria di treno più adatta per quel particolare tipo di spostamento; i viaggiatori eviteranno così l’uso improprio di treni veloci per percorsi brevi e non saranno costretti a servirsi di treni lenti per qualsiasi percorso.

## Slide 21: Vantaggi della rete eterotachica
Valorizzazione degli itinerari trasversali e diagonali, che potrebbero tornare utili anche nel caso di interruzioni programmate o derivanti da cause di forza maggiore sulle vie abituali.
Migliore compensazione dei bilanci fra servizi attivi e servizi in perdita.

## Slide 22: I percorsi alternativi
Tra due grossi nodi, sovente, esistono più percorsi, alcuni dei quali effettuabili su linee complementari, senza altri grossi nodi intermedi.
Tra due punti qualsiasi della rete, un itinerario diretto, su linee complementari, in molti casi, compensa, in termini temporali, la minore velocità della linea e gli inconvenienti derivanti dall’alta densità di traffico nei grossi nodi con il minor percorso, peraltro soggetto a minori perturbazioni.

## Slide 23: Un esempio del passato
CUNEO – MILANO Porta Genova
Esisteva una coppia di treni Diretti, che collegavano le due città in un tempo di 4h:27’ nel 1972, passando per Fossano, Savigliano, Cavallermaggiore, Bra, Castagnole Lanze, Asti, Casale Monferrato e Mortara. Se l’utilità era scarsa fra i due capilinea, era di grande importanza per la mobilità fra le stazioni intermedie, oltre che fra queste ed un capolinea. Riproponibile oggi, attestandolo a Limone nei periodi di maggiore frequentazione turistica (estate e stagione sciistica).

## Slide 24: Alcune proposte per oggi (a rete integra ed eventualmente ampliata)
ORMEA – CEVA – CUNEO / TORINO
Alcune coppie per Cuneo con le sole fermate di Garessio, Ceva e Mondovì assicurerebbero il necessario collegamento veloce fra l’alta Valle Tanaro ed il suo capoluogo di Provincia, mentre per Torino, capoluogo di Regione, si potrebbe valutare la fermata in tutte le stazioni fino a Ceva e, oltre, solo in poche e sceltissime località.

## Slide 25: Alcune proposte per oggi (a rete integra ed eventualmente ampliata)
ORMEA – ALESSANDRIA
La Freccia del Tanaro: un viaggio lungo il fiume per frequentatori abituali o turisti sul percorso Ormea – Garessio – Ceva – Bastia Mondovì – Bra – Alba – Castagnole Lanze – Asti – Alessandria.

## Slide 26: Alcune proposte per oggi (a rete integra ed eventualmente ampliata)
MORETTA – MONSELICE
Un Rapido dedicato a Giovanni Giolitti, lungo il corridoio Padano medio, sul percorso Moretta – Cavallermaggiore – Bra – Alba – Santo Stefano Belbo – Nizza Monferrato – Alessandria – Valenza – Torre Beretti – Pavia – Codogno – Cremona – Piadena – Mantova – Monselice, nel cuore dell’Italia agricola.

## Slide 27: Ripristinare e migliorare
RIPARARE I DANNI CAUSATI IN OLTRE 20 ANNI
Ripristinare i binari inopinatamente eliminati negli scali, specie in quelli di testa, al termine delle linee di fondo valle.
Ripristinare con le dovute migliorie le linee chiuse, come la Bra – Ceva o la Airasca – Saluzzo: per la prima furono stanziati fondi post alluvione, mentre, sul percorso della seconda, si medita di costruire addirittura un’autostrada!

## Slide 28: Ripristinare e migliorare
MIGLIORARE L’ESISTENTE
Adeguare le linee complementari alle prestazioni offerte dalla tecnica moderna, come già ampiamente fatto sulla viabilità stradale.
Eliminare ogni autoservizio parallelo alla ferrovia, salvo i raccoglitori e distributori fra le stazioni.

## Slide 29: Ripristinare e migliorare
COSTRUIRE IL FUTURO E PER IL FUTURO
Portare il treno dove non è mai arrivato, realizzando le naturali chiusure delle maglie della rete, anche attraverso linee di valico o prolungando in maniera adeguata quelle di fondo valle.
Implementare al massimo le modalità ecologiche per l’accesso al treno, come i percorsi pedonali protetti ed i sistemi ettometrici.

## Slide 30: Il treno fa bene anche alla salute
UN MEZZO POCO ENERGIVORO
Basse potenze installate per ogni viaggiatore.
Basse energie per ogni viaggiatore trasportato lungo un kilometro.
In caso di trazione elettrica, possibilità di recupero dell’energia occorrente per la frenatura e migliore controllo delle emissioni all’eventuale fonte termica.

## Slide 31: Il treno fa bene anche alla salute
UN MEZZO SU CUI VIAGGIARE IN SICUREZZA
ANNI |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
INCIDENTI | STRADA | 243490 | 240011 | 238124 | 230871 | 218963 | 215405 | 212997 | 205638 | 188228
 | FERROVIA | 144 | 154 | 166 | 133 | 120 | 121 | 126 | 122 | 123
MORTI | STRADA | 6122 | 5818 | 5669 | 5131 | 4725 | 4237 | 4114 | 3860 | 3753
 | FERROVIA | 59 | 100 | 83 | 71 | 68 | 82 | 86 | 71 | 80
FERITI | STRADA | 343179 | 334858 | 332955 | 325850 | 310745 | 307258 | 304720 | 292019 | 266864
 | FERROVIA | 87 | 131 | 85 | 49 | 39 | 71 | 64 | 36 | 41

## Slide 32: Il treno fa bene anche alla salute
UN MEZZO SU CUI VIAGGIARE IN SICUREZZA
Chart: Incidenti
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Strada, migliaia | 243.49 | 240.011 | 238.124 | 230.871 | 218.963 | 215.405 | 212.997 | 205.638 | 188.228
Ferrovia | 144 | 154 | 166 | 133 | 120 | 121 | 126 | 122 | 123

## Slide 33: Il treno fa bene anche alla salute
UN MEZZO SU CUI VIAGGIARE IN SICUREZZA
Chart: Morti
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Strada | 6122 | 5818 | 5669 | 5131 | 4725 | 4237 | 4114 | 3860 | 3753
Ferrovia | 59 | 100 | 83 | 71 | 68 | 82 | 86 | 71 | 123

## Slide 34: Il treno fa bene anche alla salute
UN MEZZO SU CUI VIAGGIARE IN SICUREZZA
Chart: Feriti
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Strada, migliaia | 343.179 | 334.858 | 332.955 | 325.85 | 310.745 | 307.258 | 304.72 | 292.019 | 266.864
Ferrovia | 87 | 131 | 85 | 49 | 39 | 71 | 64 | 36 | 41

## Slide 35: Il treno fa bene anche alla salute
UN MEZZO SU CUI VIAGGIARE IN SICUREZZA
Gli incidenti stradali sono circa 2000 (sic, duemila!) volte più numerosi rispetto a quelli ferroviari.
I morti per incidente stradale sono circa 60 (sic, sessanta!) volte più numerosi di quelli per incidente ferroviario.
I feriti per incidente stradale sono circa 4700 (sic, quattromilasettecento!) volte più numerosi di quelli per incidente ferroviario

## Slide 36: Il treno fa bene anche alla salute
UN MEZZO SU CUI VIAGGIARE IN SICUREZZA
Il treno è un mezzo a guida vincolata, a differenza dei mezzi stradali, che sono a guida libera.
Tra i mezzi a guida vincolata, il treno ha la marcia comandata da appositi segnali, il cui aspetto dipende da adeguati sistemi di sicurezza.